e-QSO voor de JOTA 2005

# Inleiding

e-QSO maakt het mogelijk om via het internet te luisteren naar zendamateur-repeaterstations. Een repeaterstation ontvangt een zwak zendamateursignaal, bijvoorbeeld van een portofoon. Het zwakke signaal zend de repeater op een andere frequentie weer hard uit. Zo kan iemand met een kleine zender verbindingen maken over een grotere afstand. Nu kun je via het internet dus meeluisteren naar deze repeaters. Het is met e-QSO ook mogelijk om, als je een zendvergunning hebt, te zenden over een repeater. En die repeater zou bijvoorbeeld in Amerika kunnen staan.

Onderstaande document gaat ervan uit dat de standaard installatie van e-QSO aanwezig is. Dit programma met instructies kan gratis worden ge download. Voor meer informatie zie het einde van dit document.  e-QSO werkt met audio over het internet. Audio gebruikt relatief niet veel bandbreedte. Een analoog modem zal matige tot redelijke audio kwaliteit leveren, ISDN redelijk tot goede geluidskwaliteit. Met kabel en breedband zal de geluidskwaliteit over het algemeen goed zijn, mits niet te veel andere internetactiviteiten op dat moment over dezelfde verbinding gaan.

e-QSO configuratie voor de JOTA 2005

e-QSO is een systeem om verbindingen via internet te maken. Je connect aan een server (de JOTA server staat op 01-eqso-ScoutServer.a1-systems.nl dit is IP 195.86.245.254 poort 10024, deze server is sinds een aantal maanden in de lucht voor scouting doeleinden) en selecteert daar een room.

Op de scouting server zijn een aantal rooms aangemaakt te weten

JOTA

RIS

SCOUT

SCOUTING

Als je het programma opstart zie je het volgende scherm

vul bij Callsign de call van je JOTA station in bij voorbeeld PA6JAM/J

Druk vervolgens op Edit

Nu verschijnt het volgende scherm

Hier moet je de jota server toevoegen

Dit doe je met de knop Add

In dit scherm moeten de volgende zaken ingesteld worden

Name		JOTA server

Server		01-eqso-ScoutServer.a1-systems.nl (195.86.245.254)

Port		10024

Room		JOTA

Password	is niet nodig voor deze server

Druk vervolgens op OK

zo als je ziet staat de JOTA server er nu bij

Druk weer op OK

Nu is het mogelijk om de JOTA server te selecteren

Dit kan door op het pijltje naar beneden te drukken

Als je nu op Connect drukt maakt je pc een verbinding net de JOTA server

Je bent nu verbonden met de scouting server

Je ziet gelijk dat er meerdere stations in deze room zitten

Door nu op PTT te drukken met je muis of je spatiebalk in te drukken kan je praten

Dit kan allen als er geen ander station aan het praten is

De blauwe balk laat zien wie er aan het woord is in dit voorbeeld is dat PA6RSN/J

In de Comment regel kan te een korte boodschap voor alle stations zetten

Bij voorbeeld mijn naam is Piet door op Send te drukken verstuurd het programma je boodschap

Dit werkt ook als een van de stations aan het praten is

Nu nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden

Zit je pc achter een firewall dan moeten in ieder geval de volgende poorten open staan

Poort		10024			poort voor de JOTA server

Poort		26000			poort voor de monitor server

IP address	195.86.245.254	Scouting server

IP address	66.180.116.37	monitor server

Als er achter de call –L of –R staat dan betekend dit dat er een zender aan de pc gekoppeld is

En is het de bedoeling als je geen machtiging heb dat je daar je mond houdt

Luisteren mag natuurlijk wel ( hier gelden de zelfde regels als voor je gewone JOTA station )

-L is een Local station

-R is een Relais station

Vaak staat er op de Comment regel de frequentie waar het station op uitzendt

Als je connect naar de Engelse server met room 101ENGLISH woord je geacht Engels te praten. Als je daar Nederlands of een andere taal spreekt krijg je over het algemeen een waarschuwing en hierna word je afgesloten van de server.

Dit zou zonde zijn voor de andere deelnemers aan je JOTA station.

Alle andere rooms is het niet zo een probleem.

Er is zelfs een HOLLAND room hier word over het algemeen Nederlands gesproken.

De knop See Who’s on the system start een hulp programma op waarmee je kan zien welke servers er meer te bereiken zijn via dit systeem

De groene button geeft aan wie er in die room aan het praten is.

Je kan de software downloaden op http://www.eqso.org selecteer hier downloads.

Let op vanaf versie 3.0 moet je registreren dit is iets wat je met je zendamateur moet regelen maar je kan ook de oudere versies douwnloaden op http://software.scoutserver.a1-systems.nl of op de FTP server

ftp.scoutserver.a1-systems.nl username = JOTA password = jota2005

PC user installation eqso.exe is de pc versie.

RF gateway zip eqso_rf.zip is de versie voor het aansluiten van een zender.

Kijk voor de handleiding voor de gateway software en de verdere handleidingen op  http://www.eqso.org

Mochten er grote problemen zijn om het pakket te installeren dan kan je altijd een E-mail sturen naar paul@a1-systems.nl

Veel succes met de installatie en het gebruik van e-QSO

73’ Paul PA3DFR